## Slide 1: 钻头打孔问题
杨可人 许鹏 张骁
指导教师 ：数模教练组
复旦大学 数学科学学院
2012年8月

## Slide 2: 钻头打孔问题VS旅行商问题
钻头——商人
孔———城市
钻头作业方案——商人的旅行路线
批量生产——回路
费用，时间——路程
三角不等式的证明

## Slide 3: 三角不等式的意义
走直线：A至B的最短路线就是A直接走到B，而非A至C….至B。
TSP问题必须满足三角不等式。

## Slide 4: 三角不等式
s为ab所属孔之间的几何距离
n为ab两种刀具需要转换的次数
A为钻头移动单位距离的不满意度（代价、花费），B为刀具转换一次的费用，E为单位时间产生的不满意度（代价、花费），C为钻头速度的倒数，D为钻头转换一次的时间。
，显然.
，钻头转换次数同样满足，
，，
所以。即X中的点满足三角不等式，{X,d}为一个有限的度量空间。

## Slide 5: 旅行商问题的算法
分支定界法
  0-1规划
  混合规划
最近邻法（贪心法）
遗传算法
蚁群算法

## Slide 6: 单钻头钻孔问题
无序单孔型问题
无序多孔型问题
有序多孔型问题
转换（扩增）

## Slide 7: 无序打孔问题
小规模问题：TSP问题的常用算法
大规模问题：常用的算法效率非常低，需要引入聚类算法来改进。

## Slide 8: 结果分析
对于小规模问题，以30个点为例
 | 最短路径长 | 与最优值偏差 | 初始数量 | 迭代次数 | 是否收敛 | 平均运算时间（s）
0-1规划 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
混合规划 | 1.889 | 0 | NA | NA | NA | 863
贪心法 | 1.943 | 3% | NA | NA | NA | 0.0146
遗传算法 | 1.911 | 1% | 30 | 1000 | 否 | 3.9152
遗传算法（贪心） | 1.891 | 0.1% | 30 | 1000 | 是 | 3.9016
蚁群算法 | 1.896 | 1% | 30 | 50 | 是 | 2.6365

## Slide 12: 结果分析（续）
对于大规模问题，以100个孔为例
 | 最短路径长 | 与最优值偏差 | 初始数量 | 迭代次数 | 是否收敛 | 平均运算时间（s）
0-1规划 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
混合规划 | NA | NA | NA | NA | NA | NA
贪心法 | 4.622 | 6% | NA | NA | NA | 0.2564
遗传算法 | 4.4927 | 3% | 100 | 3000 | 否 | 125.3865
遗传算法（贪心） | 4.3216 | 0 | 100 | 3000 | 是 | 125.6898
蚁群算法 | 4.3895 | 1% | 50 | 50 | 是 | 12.7880

## Slide 14: 聚类算法
由于数据量庞大，直接使用启发式算法不仅耗时长，而且效果不一定好。
该问题具有NP特性，若能将数据点划分成合理的几个区域分别计算，能大大减少计算。
将整个Hamilton圈分成几个小段，再连接起来。

## Slide 15: 对孔进行聚类
进一步分析TSP问题的性质，发现实际上距离遥远是点是很少相连的，旅行家即钻头显然会优先选择较为邻近的点相连，而非直接与距离较长的点相连。因此我们所使用的聚类方法必须使类内的距离尽可能小，类间的距离尽可能大。
这就是Kmeans聚类的性质：
注意到Kmeans聚类应具有几何中心，因此只能同时对一种使用特定刀具的点进行聚类，距离就定义为欧氏距离。

## Slide 16: 确定聚类个数
为何选择 Gap Statistic

## Slide 17: Example

## Slide 18: 类内的优化
对每个聚类得到的类，使用启发式算法例如蚁群算法或者遗传算法，得到最优的Hamilton回路路径。
由于一个类内的点数相比总数而言很小，因此计算量也很小。

## Slide 19: 类间的排序
找出每个类的几何中心
由于每个类都是同种刀具，因此中心也是这种刀具
对于所有的中心，采用启发式算法求解，这个规模也是很小的，可以得到较为精确的优化结果。
也就是说，找到了类与类间的连接顺序

## Slide 20: 类间的连接
贪心的思想
第一个类至第二个类
第i个类至第i+1个类 （2<i<K-1）
第K个类至第1个类（组成回路）

## Slide 24: 有序打孔问题
不同于常规TSP问题
有次序约束：
  改进最近邻法
  改进遗传算法
  改进蚁群算法

## Slide 25: 改进后的算法描述
由于有序问题中，解的空间变小了，对于贪心和蚁群算法，只要修正每次搜索的空间，就可以继续使用了
对于遗传算法，我们的改进方案是在遗传和变异过程中，对于不符合次序要求的两个或三个点，我们强制转换顺序是其符合要求。这样做的结果是破坏了遗传的基因结构，遗传过程中就很难找到比较优秀的基因结构或者很难跳出局部最优解。

## Slide 26: 结果分析
算法 | 最小化时间 |  | 最小化费用 |  | 平均运行时间（min）
 | 最短时间 | 费用 | 时间 | 最低费用 | 
最近邻法 | 345.87 | 1127.0 | 1154.1 | 973.5 | 43.2
蚁群算法 | 267.47 | 1032.4 | 726.7 | 961.1 | 98.3
聚类+蚁群 | 285.94 | 1248.4 | 1242.9 | 1173.1 | 3.2

## Slide 27
最优化时间

## Slide 28
最优化费用

## Slide 29
 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1
费用 | 1066.91 | 1036.40 | 1005.66 | 1024.08 | 1008.38 | 1002.93 | 986.36 | 981.60 | 961.07 | 979.70 | 978.80
时间 | 269.56 | 270.21 | 269.34 | 271.62 | 344.49 | 483.58 | 445.04 | 514.99 | 726.74 | 869.94 | 1474.49

## Slide 31: 转钻头次数的优化
如果只对时间做优化，由于时间的大部分都是在转钻头上，要保证时间最小化，转钻头次数最少。
在确定转钻头的顺序后，我们在此基础上，对每一类的打孔作业做优化，每一类都是无序打孔问题，这样可以利用原来的遗传算法实现

## Slide 32: 十次转动
由于考虑要形成回路所以转动必然是偶数次的，八次转动不可能，在十次转动的情况中有三种符合情况。
cdefgfghabc
cdcbahgfedc
dcbahgfedcd

## Slide 33: 十次转动
假设a­i为+1或者-1，+1表示第i次顺时针转动，-1表示第i次逆时针转动，令bj=a1+…aj,即bj（mod8）表示第i次转动后钻头所停留的位置，显然如果需要回到最初的位置则需要偶数次转动，易验证八次旋转不可能达到要求，现在考虑十次转动，即b10=0(mod8)，且对于任意整数i，0<i<9，存在j使得bj=i(mod8)。bi的绝对值小于i，所以b10=-8,0,8,如果b10=0,则对于bi这些数中除了最大最小值可能只取一次外，其他数如果取到至少两次。而又至少取到过八个不同的数字所以bj中至少有2+(8-2)*2=14个数字，导出矛盾。所以b10=-8或者8。ai中有九个取1一个-1，或者九个-1一个取1，直观上看钻头顺时针转动中夹着一次逆时针转动，或者逆时针转动中有一次顺时针转动。
注意到EJ两种孔型，使得以ah为起点的转动都无法满足要求。
C孔型使得以efg为起点的逆时针转动不可行。
I孔型使得以bg为起点的顺时针转动不可行。
G孔型使得b逆时针不可行。
对剩下六种大的情况进行讨论，cdefgfghabc，cdcbahgfedc，分别为c顺逆时针两种可行方案。d顺时针无法同时满足ac，dgf的顺序，dcbahgfedcd为逆时针的解。e顺时针无法同时满足cf，dgf。f顺时针无法同时满足ec，dgf。
所以转动十次有三种方式。cdefgfghabc，cdcbahgfedc，dcbahgfedcd。

## Slide 35: 双钻头打孔问题

## Slide 36: 如何确保不碰撞
时间的连续性。
注意到时域需要连续，这样才能保证连续。但可以分割成一些小段的总和，在这些小段的连续时域上求距离最小值。
最简单的，先不考虑相撞条件，得到方案后，在连续时域上判断其是否相撞，若相撞则舍去。
虽然易于实现，但失败概率很高，且搜索范围有限，没有任何调整机制，无法得到最优路径。

## Slide 37: 最小化转钻头次数的方案
由第一问的思想，尝试手动给出转钻头的方案
钻头A：
钻头B：
时间点（s） | 0 | 22.3667 | 31.9657 | 120.8873 | 127.4681 | 138.8873 | 140.5054
钻头A | 开始作业刀具c | 正在作业刀具d | 完成刀具d | 完成刀具a | 正在转至刀具h | 完成转至刀具h，等待作业下一块板 | 进入下一块板
钻头B | 开始作业刀具h | 完成刀具h并已转至刀具g，开始等待 | 开始作业刀具g | 正在转至刀具c | 开始作业刀具c | 正在作业刀具c | 完成刀具c，进入下一块板

## Slide 38: 等待是否能避免碰撞？

## Slide 39: 改进蚁群算法
一只蚂蚁
确保这对蚂蚁不碰撞
信息素共享
每一代有m对蚂蚁
一共迭代K代

## Slide 40: 双蚂蚁动态规划
对两只蚂蚁的行走路线一起进行按孔位和时间的动态规划。
两只蚂蚁一共需要行走过N个城市
在行进途中两只蚂蚁在任意时刻的欧氏距离不得小于Gap,在这里Gap=3cm

## Slide 41
令两只蚂蚁分别为A与B。
A的路线为，B的路线为。
首先随机起始点与，两个起始点距离不应小于Gap。
不妨让A先走，按蚁群算法中的轮盘选择法选出A走到的第二个孔。
判断是否相撞

## Slide 42: 开始情况
­

## Slide 43
现在考虑行进过程中的一般情况
由于每次的判断是在选择下一个城市，也就是说整个行进过程是按城市到城市所离散的，那么每次判断后，两只蚂蚁都分别处于两个不同的城市。因此在时间点上就有先后的区别。

## Slide 44
比如，在某一判断完成后，A的路线为；B的路线为
设A到达的时刻为，B到达的时刻为。
若，下一步选择让A“移动”，即判断A的下一个城市。
若，下一步选择让B“移动”，即判断B的下一个城市。
这样能合理得动态分配两只蚂蚁的路径，且可以加入调整机制在避免相撞

## Slide 45: 在某一判断中
tm1:“移动”的蚂蚁的起始时刻。
tm2:“移动”至下一个点完成行走的的时刻，即到达下一个的时刻。
tm3:“移动”至下一个点后可以开始打孔的时刻，即完成包括行走，转钻头与等待等一系列动作后的时刻。
ts1,ts2,ts3:另一只在该判断内不变的蚂蚁的同上三个时刻。

## Slide 46: 情况一

## Slide 47: 情况二

## Slide 48: 情况三

## Slide 49: 情况四

## Slide 50: 情况五

## Slide 51: 情况六

## Slide 52: 调整策略
如何确定等待时间

## Slide 53: 等待时间的确定
τ

## Slide 54
τ

## Slide 55
τ
这种情况不考虑

## Slide 56
Τ=

## Slide 57: 一般判断的简单流程图
1.判断该步移动哪只蚂蚁。
2.从可到达的点中选择一个作为目的地。
3.判断是否相撞。
4.若不相撞，选择该点作为目的地，转至6。
若相撞，确定等待时间。
5.若存在可行等待时间，则等待，选择该点作为目的地。
若不存在，取消该条总路径，从头开始。
6.完成该步移动，记录目的地和等待时间等信息，开始下一步移动。

## Slide 58: 回路的构成
当两只蚂蚁行走过的总城市（包括起始城市）达到2814个时，两只蚂蚁需回到起始点。
但值得注意的是，它们可以回到各自的起始点，也可以回到对方的起始点。
若选择后者，由于两个钻头是没有区别的，因此进行下一块版的打洞任务时，只需交换两个钻头的方案即可。
判断两种情况，选择最优的一个。

## Slide 59: 结果
 | 最优化时间 | 均衡时间与费用 | 最优化费用
时间（s） | 154.56 | 222.14 | 528.81
费用（元） | 1088.7 | 1010.6 | 948.2

## Slide 60: 采用最优化时间方案的效能提升
Chart: 
| 单钻头 | 双钻头
费用 | 1032.4 | 1088.7
时间 | 267.46 | 154.56

## Slide 61
时间缩短了42.21%
费用增加了5.45%
因为两者都是优化时间的方案，不考虑费用。
从最优化时间的角度来看，时间减少了将近一半，效能提升显著。

## Slide 62: 采用最优化费用方案的效能提升
Chart: 
| 单钻头 | 双钻头
费用 | 961.1 | 948.2
时间 | 726.7 | 528.81

## Slide 63
时间缩短了27.23%
费用减少了1.34%
双钻头明显更优

## Slide 64
bore_double_154.avi
bore_double_528.avi

## Slide 65: 扩展一：间隔对效能的影响
间隔限制了路径，因此对效能固然有影响。
考虑到之前最优化时间的结果很好，也限于篇幅，下面展示不同间隔在最优化时间的方案下的结果：
最小间隔(cm) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
时间 | 151.79 | 153.86 | 153.86 | 154.56 | 155.16 | 174.68 | 216.93 | 241.28 | 282.88 | 292.01 | 311.35
费用 | 1044.3 | 1060.3 | 1060.3 | 1088.7 | 1101.7 | 1132.5 | 1224.5 | 1298.1 | 1345.2 | 1350.5 | 1359.2

## Slide 66
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
时间 | 151.79 | 153.86 | 153.86 | 154.56 | 155.16 | 174.68 | 216.93 | 241.28 | 282.88 | 292.01 | 311.35
单钻头时间 | 267.47 | 267.47 | 267.47 | 267.47 | 267.47 | 267.47 | 267.47 | 267.47 | 267.47 | 267.47 | 267.47
费用 | 1044.3 | 1060.3 | 1060.3 | 1088.7 | 1101.7 | 1132.5 | 1224.5 | 1298.1 | 1345.2 | 1350.5 | 1359.2

## Slide 67
考虑到单钻头最优化的时间267.47s，费用1032.4，因此当最小间隔大于7厘米时，不如使用单钻头。
因此要按照间距的要求来决定是否使用单钻头。

## Slide 68: 扩展二：钻孔需要时间
实际生产过程中，钻孔的总时间不仅仅是移动和转钻头的，还包括完成移动和转钻头后，在该孔位上钻孔所要花费的时间，这在大规模打孔中是肯定不能忽略不计的。
不妨令钻一个孔需要时间
由于在单钻头模型中，钻孔时间对于总时间的加成是固定的，均为，不随着方案的变化而变化，因此在设计方案时不需要考虑。

## Slide 69
由于在单钻头模型中，钻孔时间对于总时间的加成是固定的，均为，不随着方案的变化而变化，因此在设计方案时不需要考虑。
但在双钻头模型中，钻孔的总时间是两个时间的最大值，因此钻孔时间对于总时间的加成是
其中为第一个钻头所打的孔数，为第二个钻头所打的孔数。那样，不同的城市分配方案会对总时间造成不同影响。

## Slide 70
不妨令，这个数字可以根据实际情况变化。
对同样的双钻头问题作时间上的优化，加入钻孔时间，得到结果如下：
 | 0.6
总时间 | 1135.2
除去“钻孔”这一动作后的总时间 | 189.6
“钻孔”这一动作给总时间带来的增加量 | 945.6
 | 0.6
总时间 | 1135.2
除去“钻孔”这一动作后的总时间 | 189.6
“钻孔”这一动作给总时间带来的增加量 | 945.6

## Slide 71: 对比
的单钻头与双钻头的结果：
 | 单钻头 | 双钻头
总时间(s) | 1955.9 | 1135.2

## Slide 72: 对比
考虑与不的双钻头结果对比
直接对比时间没有意义
更加均衡
 | 考虑 | 不
A经过的城市数 | 1812 | 1409
B经过的城市数 | 1002 | 1405
两者之差 | 810 | 4
A经过的城市数 | 1812 | 1409
B经过的城市数 | 1002 | 1405
两者之差 | 810 | 4

## Slide 73: 参考文献
Hartigan, J. (1975). Clustering Algorithms. New York: Wiley.
HartiganJ.A., & WongM.A. (1979). A k-means clustering algorithms. Applied Statistics, 28:100-108.
Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2008). The Elements of Statistical Learning. California: Springer.
TibshiraniR., WaltherG., & HastieT. (2001). Estimating the number of clusters in a dataset via the gap statistic. Journal of the Royal Statistical Society, Series B. 32(2): 411-423.
WangDing-Wei, WangJun-Wei, WangHong-Feng, ZhangRui-You, & GuoZhe. (2007). Intelligent Optimization Methods. Beijing: Advanced Education Press.
Wikipedia. (2012, 5 9). Ant colony optimization algorithms - Wikipedia. Retrieved 6 14, 2012, from Wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/Ant_colony_optimization